## Slide 1: Zderzenia na podstawie rakietki do tenisa
[Projekt z Metod Inteligencji Obliczeniowej]
Wiktoria Zaczyk
Anastasiya Hradouskaya

## Slide 2: 1. Wstęp teoretyczny

## Slide 3
Zderzenia:
Gdy dwa ciała zderzają się to zderzenie może być sprężyste (elastyczne) lub niesprężyste (nieelastyczne) w zależności od tego czy energia kinetyczna jest zachowana podczas tego zderzenia czy też nie.

## Slide 4
Pęd układu punktów materialnych
Prawo, zasada, twierdzenie
Całkowity pęd układu punktów materialnych jest równy iloczynowi całkowitej masy układu i prędkości jego środka masy.
więc druga zasada dynamiki Newtona dla układu punktów materialnych przyjmuje postać

## Slide 5
Zasada zachowania pędu:
Prawo, zasada, twierdzenie
Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ jest równa zeru, to całkowity wektor pędu układu pozostaje stały.
Z zasady zachowania pędu wynika, że pęd początkowy układu jest równy pędowi w dowolnej chwili co możemy zapisać w postaci równania

## Slide 6
Zasada zachowania energii
Prawo, zasada, twierdzenie
Zasada zachowania energii mechanicznej mówi, że dla ciała podlegającego działaniu siły zachowawczej, suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała.
Siła zachowawcza to dla dowolnej drogi z A do B
Zmiana energii wewnętrznej ΔU jest równa rozproszonej energii mechanicznej

## Slide 7: 2. Założenia dla układu

## Slide 8
Part:
Ball: 3D → Deformable → Shell → Revolution
Rakietka: 3D → Deformable → Solid → Extrusion
Tools → Reference Point (tworzymy punkt referencyjny w środku naszej piłki)

## Slide 9
Property:
Create Material:
  Rubber:
    General → Density: Max Density = 10-9
    Mechanical → Elastic → Hyperelastic:
  Steel:
    General → Density: Max Density = 7.8E-9
    Mechanical → Elastic → Elastic :

## Slide 10
Create section:
  RubberSection → Solid, Homogeneous → Rubber
  SteelSection → Shell, Homogeneous → Steel
  RubberSection2 → Shell, Homogeneous → Rubber
  SteelSection2 → Solid, Homogeneous → Steel
Assign section:
  Przypisujemy odpowiednie sekcje do piłeczki oraz rakietki

## Slide 11
Assembly:
Create Instance
Translate Instance:

## Slide 12
Step:
Create Step → Dynamic, Explicit → Time period: 0.001
Create Field Output

## Slide 13
Interaction:
Create Interaction Property
  Contact → type:Contact → Mechanical → Isotropic → Tangential Behavior: 0.1
  Gas:
Molowa pojemność cieplna substancji chemicznej to ilość energii, którą należy dodać w postaci ciepła do jednego mola substancji, aby spowodować wzrost o jedną jednostkę jej temperatury.

## Slide 14
Model → edit Attributes → Model-1:
Create Interaction:
  Int-1 → Step-1 → General Contact (Explicit) → assignment: Contact
  Gas-inital → Initial → Fluid Cavity → Fluid cavity property: Gas → Specific ambient pressure: 101351

## Slide 15
Load:
Create Boundary Condition:
  BC-1 → Symmetry/Antisymmetry/Encastre → ENCASTRE
  BC-2 → Displacement/Rotation → U1, U2, UR1, UR2
Create Predefined Field:
  Pressure → Fluid cavity pressure → Step: Initial → interaction: gas-initial, pressure: 6
  Velocity:

## Slide 16
Mesh:

## Slide 17: 3. Wyniki
Kod znaleźć można w repozytorium na githubie wraz z wynikami: https://github.com/w3raza/MES-project

## Slide 18
Notes: Stalowa piłeczka i stalowa paletka

## Slide 19
Wykres energi kinteycznej
Stalowa piłeczka i stalowa paletka
Wykres energi wewnętrznej

## Slide 20
Notes: Stalowa piłeczka i gumowa paletka

## Slide 21
Notes: Gumowa piłeczka i stalowa paletka

## Slide 22
Notes: Gumowa piłeczka i gumowa paletka

## Slide 23
Gumowa piłeczka i gumowa paletka
Wykres energi kinteycznej
Wykres energi wewnętrznej

## Slide 24
Notes: Gazowa piłeczka i gumowa paletka

## Slide 25
Notes: Gazowa piłeczka i gumowa paletka t = 0.01

## Slide 26
Gumowa piłeczka z gazem i gumowa paletka
Wykres energi kinteycznej
Wykres energi wewnętrznej

## Slide 27: 4. Co nie zostało zrealizowane

## Slide 29: 5. Podsumowanie

## Slide 30: Dziękujemy za uwagę